Rejestratory H.264

Skrócona instrukcja

Przed włączeniem urządzenia

- Zainstaluj dysk(i) SATA w uchwycie dysku twardego wenątrz urządzenia oraz nagrywarkę DVD (jeżeli jest wymagana).  (Rozdz. 2.1, 3.1)

- Proszę ustawić przełącznik systemu bideo w pozycji: PAL (Rozdz. 2.2)

- Schemat połączeń – patrz rozdział 3 instrukcji obsługi

Po włączeniu urządzenia

- Poczekaj około 40 sekund, aż urządzenie będzie gotowe do pracy

- Proszę się zalogować (Rozdz. 4.2), Domyślny Login/Hasło administratora: aa i 11.  Po pierwszym zalogowaniu, sformatuj dysk(i) twardy (Rozdz. 6.6.1). Nie sformatowane dyski nie będą używane.

- Ustawienie strefy czasowej – patrz Rozdz. 6.8 oraz Dodatek C

- Wprowadzanie tekstu – patrz Rozdział 4.1

- Podstawowe funkcje – patrz Rozdział 4.3

- Ustawienia systemowe – patrz Rozdział 6, szczególnie Rozdz. 6.8 – ustawienie czasu, strefy czasowej, czasu letniego/zimowego, języka.

- Wyszukiwanie, Odtwarzanie i Archiwizacja nagrań video – patrz Rozdział 8

- Konfiguracja zdalnego dostępu (podglądu) – patrz Rozdz. 2.2, 6.10, oraz Rozdz. 9.

- Obsługa kamer PTZ – patrz Rozdz. 2.2, 6.1, 6.9 oraz Rozdział 7.

- Współpraca (obsługa) z klawiaturą – patrz Rozdział 2.2, 3.2, 6.9 oraz  Dodatek D.

- Korzystanie z funkcji GPS – patrz Rozdz. 2.2, 3.2, 6.9, 4.3, 8.6 oraz Dodatek G.

- Funkcja POS – patrz Rozdz. 2.2, 3.2, 6.9, 4.3, 8.5, 8.6 oraz 8.10.

- Obliczenie czasu nagrań – patrz Dodatek E lub plik: Recording-table.xls

- Oprogramowanie na komputer – patrz Dodatek F.

UWAGA

Podczas sporządzania kopii archiwalnej na wewnętrznej nagrywarce DVD, tacka podajnika musi mieć możliwość swobodnego wysunięcia.   W przeciwnym wypadku nagrywarka może zostać uszkodzona.

- Zalogowanie się

- Zaloguj / Wyloguj: MENU->Login/Logout

Ustawienia systemowe

- Formatowanie dysku twardego : MENU -> Setup -> HDD -> Format HDD (MODE) -> Physical Format (CALL)

- Ustawienie strefy czasowej, języka: MENU -> Setup -> System -> Time Zone, Language

- Ustawienia PTZ, Klawiatury, POS, GPS : MENU -> Setup -> RS-232/422/485 -> Device Type,

- Ustawienia sieciowe : MENU -> Setup -> Network -> Net Type, Static IP or PPPoE, ..

- Zmiana portu sieciowego: MENU -> Setup -> Network -> Adv.

Podstawowe funkcje

- Zmiana podziału okna :  +/-

- Zmiana trybu pracy Podgląd na żywo / Odtwarzanie : MODE

- Focus : ▲, ▼, ◄, ►

- Podłączanie / Rozłączanie urządzenia archiwizującego: MENU -> Backup Device -> Connect / Disconnect

- Wyszukiwanie/Odtwarzanie/Archiwizacja : Search -> Search By Time, Search By Event, Smart Search, Search Archived File, POS Search.

- Wyszukiwanie wg. czasu: Wybierz czas rozpoczęcia (start time) oraz rodzaj video a następnie

- Odtwórz : , MODE, Search

- Archiwizuj :

- Wyszukiwanie wg zdarzeń : Wybierz rodzaj zdarzenia alarmowego a następnie

- Odtwórz :

- Archiwizuj :

- Inteligentne wyszukiwanie : Wybierz nr kamery, fragment obszaru objęty detekcją ruchu oraz czas rozpoczęcia i zakończenia nagrania a następnie kliknij SEARCH lub MODE, aby wyszukać odpowiednie nagrania.  Wybierz nagranie a następnie

- Odtwórz :

- Archiwizuj :

- Wyszukiwanie nagrań archiwalnych : Podłącz urządzenie archiwizacyjne (przez naciśnięcie przycisku ENTER) a następnie wybierz plik oraz naciśnij

- Odtwórz :

- Wyszukiwanie POS : Wybierz kamerę, słowo kluczowe oraz czas rozpoczęcia i zakończenia nagrania a następnie kliknij SEARCH lub MODE, aby wyszukać odpowiednie nagrania.  Wybierz nagranie a następnie

- Odtwórz :

- Archiwizuj:

- Archiwizacja (Backup) : Podłącz urządzenie archiwizacyjne (przez naciśnięcie przycisku ENTER) a następnie wybierz kamery, czas rozpoczęcia, zakończenia a następnie

- Archiwizuj :

- Przerwij archiwizację :

Uwaga: Podczas sporządzania kopii archiwalnej na wewnętrznej nagrywarce DVD, tacka podajnika musi mieć możliwość swobodnego wysunięcia.   W przeciwnym wypadku nagrywarka może zostać uszkodzona

Zdalny dostęp -> Zanim się zalogujesz

- Ustaw nazwę domeny lub adres IP DVRa jako zaufana witryna sieci web w przeglądarce oraz Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla tej zaufanej witryny jako niezaznaczone (Narzędzia->Opcje internetowe->Zabezpieczenia).  W przeglądarce I.E. 7, ustaw poziom zabezpieczeń dla tej strefy jako Niski.

- Jeżeli komputer z którego się łączysz miał już kontakt np. z inną wcześniejszą wersją oprogramowania DVR, proszę wejść w Narzędzia -> Opcje internetowa -> Ogólne a następnie kliknąć Ttymczasowe pliki internetowe “Usuń pliki” wraz z zaznaczonym „Usuń całą zawartość offline”

Zdalny podgląd (dostęp) -> Obsługa

- Proszę pamiętać, że użytkownik zdalny łączący się za pomoca komputera musi mieć uprawnienie administratora komputera, w przeciwnym wypadku wystąpi błąd.

- Dodawanie innych DVRów: Kliknij  aby wejść w tryb ustawień.  Dodaj więcej DVRów  na liście DVR.

- Wybieranie DVRa : Kliknij jedną z ikonek  lub  .

- Menu kontekstowe : Kliknij prawym klawiszem myszy na oknie video .