A. SPECIFICATION

| MODEL | 9 - kanałowy | 4 - kanałowy |
| --- | --- | --- |
| OBRAZ WIDEO |
| Tryb | Multiplex |
| ROZDZIELCZOŚĆ PODGLĄDU “NA ŻYWO” | 720 x 480 (NTSC) 720 × 576 (PAL) |
| SZYBKOŚĆ KLATEK W PODGLĄDZIE “NA ŻYWO” | 9 × 30 KL / Sec (NTSC) 9 × 25 KL / Sec (PAL) | 4 × 30 KL / Sec (NTSC) 4 × 25 KL / Sec (PAL) |
| ROZDZIELCZOŚĆ IP KAMERY | Aż do 1600 x 1200 (2M-pixel) |
| SZYBKOŚĆ KLATEK IP KAMERY | Aż do 30 KL / S@ NTSC na kanał |
| PODZIELNOŚĆ | 1, 4, 9 | 1, 4 |
| WEJŚCIE WIDEO | BNC × 8 | BNC × 4 |
| WYJŚCIE WIDEO (VGA) | Tak |
| WYJŚCIE WIDEO (HDMI) | Tak | Nie |
| AUDIO |
| WEJŚCIE AUDIO | RCA × 4 |
| WYJŚCIE AUDIO | RCA × 1 |
| AUDIO KOPIA ZAPSOWA | Tak |
| AUDIO STREAMING | Tak |
| NAGRYWANIE |
| KOMPRESJA WIDEO | H.264 |
| ROZDZIELCZOŚĆ NAGRYWANIA ( D1) | 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL) |
| ROZDZIELCZOŚĆ NAGRYWANIA ( Half D1) | 720 x 240 (NTSC) / 720 x 288 (PAL) |
| ROZDZIELCZOŚĆ NAGRYWANIA (CIF) | 360 x 240 (NTSC) / 360 x 288 (PAL) |
| NAGRYWANIE W SZYBKOŚCI KL / S ( D1) | 720 x 480 aż do 240 kl / s (NTSC) 720 x 576 aż do 200 kl / s (PAL) | 720 x 480 aż do 120 kl / s (NTSC) 720 x 576 aż do 100 kl / s (PAL) |
| NAGRYWANIE W SZYBKOŚCI KL / S ( Half D1) | 720 x 240 aż do 240 kl / s (NTSC) 720 x 288 aż do 200 kl / s (PAL) | 720 x 240 aż do 120 kl / s (NTSC) 720 x 288 aż do 100 kl / s (PAL) |
| NAGRYWANIE W SZYBKOŚCI KL / S (CIF) | 360 x 240 aż do 240 kl / s (NTSC) 360 x 288 aż do 200 kl / s (PAL) | 360 x 240 aż do 120 kl / s (NTSC) 360 x 288 aż do 100 kl / s (PAL) |
| ROZDZIELCZOŚĆ NAGRYWANIA W KL / S | UP to 30 kl / s NTSC na kanał |
| TRYBY NAGRYWANIA | RĘCZNY/ WEDŁUG KALENDARZA/ ALARMOWE |
| ODTWARZANIE & WYSZUKIWANIE |
| SZYBKIE ODTWARZANIE/PRZEWIJANIE | Odtwarzanie do przodu X2 X8 X16 X32 X64 Pause Odtwarzanie do tyłu X32 |
| WYSZUKIWANIE WEDŁUG CZASU | Tak |
| WYSZUKIWANIE WEDŁUG ZDARZENIA | Tak |
| LISTA ZDARZEŃ | 10000 rekordów na dysk twardy |
| OSD & KONTROLA INTERFEJSU |
| TYTUŁ | Maksymalnie 8 znaków |
| MENU OSD & SETUP | Time/ Date/ Setup Menu |
| INTERFEJS GRAFICZNY (GUI) | Tak |
| PANEL KONTROLNY DVR | Tak |
| MYSZ | Tak |
| PILOT | Tak |
| OBSŁUGIWANE PRZEZ: IE、FIREFOX & SAFARI | Tak |
| ODTWARZACZ | Tak |
| MAGAZYNOWANIE DANYCH / DYSKI TWARDE |
| WEWNĘTRZNY DYSK | SATA HDD x 2 |
| WEJŚCIE ZEWNĘTRZNE MAGAZYNUJĄCE - USB | Tak |
| WEWNĘTRZNA NAGRYWARKA DVD | Nie |
| SIEĆ |
| ETHERNET | Tak |
| KOMPRESJA WIDEO | H.264 |
| KONTROLA PRZEZ IE | Tak |
| DDNS | Tak |
| E-MAIL & FTP | Tak |
| Rodzaje IP | Statyczna/ Dynamiczna/ PPPoE/ DDNS |
| TRYB MULTI KLIENT | Tak ( 4 klienci w tym samym czasie) |
| MOŻLIWOŚĆ MOBILNEJ KONFIGURACJI | Tak |
| ALARM |
| WEJŚCIE ALARMOWE | 8 In | 4 In |
| WYJŚCIE ALARMOWE | 2 Out (NO/ NC) | 1 Out (NO/ NC) |
| CZUJNIK RUCHU | Tak |
| OBSZAR DETEKCJI RUCHU | 8 x 8 grids |
| CZUŁÓŚĆ DETEKCJI | 1-10 |
| DETEKCJA UTRATY WIDEO | Tak |
| NAGRYWANIE ALARMOWE | Tak |
| NAGRYWANIE PRZED ALARMOWE | Tak |
| SYGANAŁ ALARMOWE | Tak |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |
| TRYB CZASU LETNIEGO | Tak |
| KANAŁOWA KOPIA ZAPASOWA | Tak |
| ZNAK WODNY | Tak |
| MASKA PRYWATNOŚCI (PRIVACY MASK) | Tak |
| PTZ KONTROLER | Tak |
| RS-485 | Tak |
| ZOOM OPTYCZNY | Tak |
| ZABEZPIECZENIE HASŁEM | Dwa hasła, jeden do systemu, drugi do dysku twardego |
| BLOKADA KLAWISZY | Tak |
| ZMIANA JĘZYKÓW | Tak |
| AKTUALIZACJA I KOPIA ZAPASOWA | Urządzenie magazynujące pod USB oraz aktualizacja on - line |
| POZOSTAŁE CECHY |
| ZASILANIE | DC 12V |
| WYMIARY (Sz x Wy x Gr) | 360mm (sz) × 60mm (wy) × 311mm (gr) |
| PRACA W TEMPERATURZE | 0 - 40 ℃ |

* Właściwości mogą ulec zmianie!

B. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| LP. | PRZEDMIOT | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator hybrydowy | X1 |
| 2 | Kabel zasilający | X1 |
| 3 | Adapter | X1 |
| 4 | Płyta CD | X1 |
| 5 | Pakiet śrubek | X1 |
| 6 | Instrukcja obsługi | X1 |
| 7 | Mysz | X1 |
| 8 | Bezprzewodowy pilot | X1 |

C. Przegląd urządzenia

PRZEDNI PANEL

09 CH

04 CH

| NO. | SYMBOL | ZNACZENIE | PTZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REC | Przycisk inicjalizujący nagrywanie. |  |
| 2 | LED | Identyfikator/wskaźnik diodowy. |  |
| 3 | 1-9 (09CH) | Wyświetlanie wybranego kanału 1-9 w pełnym rozmiarze. |  |
|  | 1-4 (04CH) | Wyświetlanie wybranego kanału 1-4 w pełnym rozmiarze. |  |
| 4 | ▲▼◄► | Przyciski nawigacyjne. Przyciski do przełączania kanałów | UP, DOWN, LEFT & RIGHT |
| 5 | CONTROL PANEL | Menu, Enter - zatwierdzenie, Copy - kopiowanie, Zoom, Auto i przyciski PTZ. |  |
| 6 |  | USB gniazdo. |  |
| 7 |  | USB przeznaczone dla myszki. |  |
| 8 |  | Czujka na podczerwień niezbędna do operacji pilota |  |

1. Użytkownik może wybrać kanał kamery na przednim panelu.

2. Przed włączeniem rejestratora podłącz myszkę. Nie włączaj ani nie rozłączaj myszki podczas gdy rejestrator pracuję.

TYLNI PANEL

09-CH

| NO. | SYMBOL | OZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | HDMI VIDEO WYJŚCIE | Wyjściowe gniazdo wideo - HDMI |
| 2 | HDMI/ VGA WYJŚCIE | Przełącznik HDMI i VGA |
| 3 | AUDIO WYJŚCIE | Wyjście audio |
| 4 | ZASILANIE/POWER | DC 12V 5A / 50-60 Hz wyjściowe |
| 5 | ZŁĄCZA ALARMOWE RS-485 /ALARM/RELAY | 2 piny do wewnętrznej kontroli, 8 pinów do podłączenia alarmowego |
| 6 | ETHERNET | Gniazdo RJ-45 |
| 7 | VGA D-SUB WYJŚCIE | Gniazdo na wyjściowe na monitor CRT/LCD |
| 8 | WEJŚCIE AUDIO | Wyjście audio |
| 9 | VIDEO WEJŚCIOWY | Wideo wyjściowe poprzez kabel koncentryczny |
| 10 | WENTYLATOR FAN | Wentylator chłodzący |

04 CH

| LP. | Symbol | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | VIDEO WYJŚCIE | Wideo wyjściowe poprzez kabel koncentryczny |
| 2 | VIDEO WEJŚCIE | Wideo wejściowe poprzez kabel koncentryczny |
| 3 | AUDIO WYJŚCIE | Wyjście audio |
| 4 | MONITOR WYJŚCIE | Wideo wyjściowe poprzez kabel koncentryczny i S-Video |
| 5 | AUDIO WEJŚCIE | Audio wejściowe |
| 6 | SPOT | Reserved. |
| 7 | VGA D-SUB WYJŚCIE | Wyjście do podłączenia monitor typu CRT/ LCD. |
| 8 | ETHERNET | Gniazdo RJ-45 |
| 9 | MYSZ | Mysz pod USB |
| 10 | HDMI | Reserved. |
| 11 | WEJŚCIE ALARMOWE RS-485/ ALARM/ RELAY | 2 pinowe podłączenie do zewnętrznej kontroli, 2 pinowe podłączenie do alarmu |
| 12 | ZASILANIE | DC 12V 5A / 50-60 Hz input. |

E. Szybka konfiguracja

E-1.	Nagrywanie

Wciśnij przycisk REC   znajdujący się w podręcznym pasku narzędzi, aby włączyć natychmiastowy zapis. Co więcej wciśnij przycisk  w menu głównym, aby przeprowadzić konfigurację nagrywania.

E-2.	Odtwarzanie

Wciśnij przycisk  znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi, pod podglądem “na żywo”, aby odtworzyć zarejestrowany obraz.

TRYB PLAY SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanych nagrań

1.  PLAY TIME SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanego nagrania według czasu : Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy pozwoli ustawić zakres czasu wyszukiwania.

2.  EVENT SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanego nagrania według zdarzenia : Podwójne kliknięcie spowoduje, że będziemy mieć wgląd na zdarzenia. Możesz również użyć dodatkowych opcji: TYPE i CHANNEL pozwalające wyszukać zdarzenie w zaawansowany sposób.

E-3. BACKUP – Kopia Zapasowa

Najpierw, podłącz urządzenie magazynujące USB, do gniazda USB znajdującego się w rejestratorze używając myszki wybierz zakres tworzenia kopii i wciśnij  aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

Uwaga:

1. Upewnij się, że wybranym zakresie kopii zapasowej jest zarejestrowane nagranie.

2. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z załączoną instrukcją    obsługi, bardzo uważnie.

- Szybka instalacja dysku twardego.

* Poniżej jako przykład posłużył rejestrator 4 kanałowy

* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kompatybilności dysków twardych, proszę odnosić się do załączonej instrukcji obsługi .

| 1 | Odkręć 3 śrubki z tyłu rejestratora, a następnie po jednej odpowiednio z lewej I z prawej, żeby ściągnąć górną pokrywę obudowy. |
| --- | --- |
| 2 | Odkręć 4 śrubki mocujące uchwyt na dyski twarde oraz wyciągnij go bardzo ostrożnie z środka urządzenia. | 3 | Dopasuj dysk/dyski tak abyś mógł przymocować je do uchwytu śrubkami. |
| 4 | Podłącz gniazdo zasilające oraz kabel odpowiadający za transmisję danych SATA. |
|  |  | Podłącz odpowiednio jeden jaki drugi twardy dysk, podłączając gniazdo zasilające oraz kable odpowiedzialne za transmisję danych SATA. |
| 5 | Teraz możesz przymocować uchwyt z zamontowanymi twardymi dyskami. |
| 6 | Następnie przymocuj wcześniej zdemontowany panel obudowy. 3 śrubki – tylni panel i po jednej z lewej i prawej strony. |

- Komunikaty bezpieczeństwa !

# Text boxes

4 - kanałowy/ 9 – kanałowy

Hybrydowy Video Rejestrator H.264 HYBRID DIGITAL VIDEO RECORDER

Instrukcja obsługi!