A. SPECYFIKACJA

| VIDEO |
| --- |
| TRYB PRACY | Triplex |
| WYŚWIETLANE KANAŁY | Maksymalnie 4 kanały |
| ROZDZIELCZOŚĆ IP KAMERY | do 1600 x 1200 (2 M-pixel) |
| LICZBA WYŚWIETLANYCH KL/S | do 30 FPS @ 5 megapikseli na kanał |
| PODZIELENIE | 1, 4 |
| WYJŚCIE WIDEO (VGA) | TAK |
| AUDIO |
| WYJŚCIE AUDIO | Phone Jack (mały jack) × 1 |
| WEJŚCIE AUDIO | Phone Jack (mały jack) × 1 |
| AUDIO BACKUP – AUDIO KOPIA ZAPASOWA | TAK |
| AUDIO STREAMING | TAK |
| NAGRYWANIE |
| TYPY KOMPRESJI WIDEO | H.264 & M-JPEG |
| JAKOŚĆ NAGRYWANIA | do 30 FPS @ NTSC na kanał |
| TRYB NAGRYWANIA | Ręczny, według kalendarza, alarmowy |
| ODTWARZANIE & WYSZUKIWANIE |
| SZYBKOŚĆ ODTWARZANIA PRZEWIJANIA! | Szybkość przewijania do przodu X2 X8 X16 X32 Szybkość przewijania do tyłu X32 |
| WYSZUKIWANIE WEDŁUG OSI CZASU | Tak |
| WYSZUKIWANIE WEDŁUG ZDARZEŃ | Tak |
| MENU OSD & KONTROLA INTERFEJSU |
| MENU | Time / Date / Setup Menu |
| GRAPHIC USER INTERFACE (GUI) – INTERFEJS GRAFICZNY | Tak |
| MYSZKA | Tak |
| IE PRZEGLĄDARKA | Tak |
| ODTWARZACZ | Tak |
| MAGAZYNOWANIE DANYCH / DYSKI TWARDE |
| WEWNĘTRZNE DYSKI TWARDE | SATA HDD x 2 |
| WEJŚCIE ZEWNĘTRZNE MAGAZYNUJĄCE - USB | Tak |
| WEWNĘTRZNA NAGRYWARKA DVD | Nie |
| SIEĆ |
| ETHERNET | Tak (1G) |
| IE PILOT | Tak |
| DDNS | Tak |
| NTP | Tak |
| E-MAIL & FTP | Tak |
| IP | Statyczny/ Dynamiczny/ PPPoE |
| TRYB MULTI KLIENT | Tak ( 4 klienci w tym samym czasie) |
| ALARM |
| WEJŚCIE ALARMOWE | 2 wejścia |
| WYJSCIE ALARMOWE | 2 wyjścia (NO/ NC) |
| CZUJNIK RUCHU | Tak |
| OBSZAR DETEKCJI RUCHU | Tak |
| CZUJNOŚĆ DETEKCJI RUCHU | 1~10 |
| DETEKCJA UTRATY WIDEO | Tak |
| NAGRYWANIE ALARMOWE | Tak |
| NAGRYWANIE PRZED ALARMOWE | Tak |
| SYGANAŁ ALARMOWE | Tak |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |
| TRYB CZASU LETNIEGO | Tak |
| ZNAK WODNY | Tak |
| OBSZARY PRYWANTNOŚCI (PRIVACY MASK) | Tak |
| KONTROLER PTZ | Tak |
| TRANSMISJA SZEREGOWA RS-485 | Tak |
| ZOOM OPTYCZNY | Tak |
| ZABEZPIECZENIE HASŁEM | Dwa hasła, jeden do systemu, drugi do dysku twardego |
| BLOKADA KLAWIATURY | Tak |
| ZMIANA JĘZYKÓW | Tak |
| AKTUALIZACJA I KOPIA ZAPASOWA | Urządzenie magazynujące pod USB oraz aktualizacja on - line |

* Właściwości mogą ulec zmianie!

B. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| NO. | Przedmiot | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator NVR | X1 |
| 2 | Kabel zasilający | X1 |
| 4 | Napęd CD | X1 |
| 5 | Pakiet śrubek | X2 |
| 6 | Szybka instrukcja | X1 |
| 7 | Mysz | X1 |
| 8 | PILOT | X1 |

C. PRZEGLĄD URZĄDZENIA

## PRZEDNI PANEL

DVR OPERATION

| NO. | OZNACZENIE | OPERATION | PTZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Dioda IR (czujnik ) pozwalający na sterowanie pilotem . |  |
| 2 | LED | Wskaźnik diodowy |  |
| 3 |  | Gniazdo USB |  |
| 4 | MIC IN | Wejście na mikrofon (Mały Jack) |  |

## TYLNI PANEL

| NO. | OZNACZENIE | OPERATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | VGA D-SUB OUT | Wejście na monitor CRT/LCD。 |
| 2 | ETHERNET | Gniazdo RJ-45 - sieciowe。 |
| 3 | HDMI | Wejście HDMI |
| 4 | MYSZ | Wejście umożliwiające podłączenie myszki |
| 5 | RELAY /RS-232 /RS-485 | 2-piny wyjściowe relay/ 2-piny RS-485/ 2-pin RS-232。 |
| 6 | Moc zasilania | DC 12V/ 5A input |

D. Jak podłączyć?

| NO. | LABEL | OPERACJE |
| --- | --- | --- |
|  | Monitor typu LCD | Podłącz monitor LCD do gniazda VGA |
|  | ETHERNET ROUTER | Podłącz router do portu sieciowego |
|  | KABEL ZASILAJĄCY | Podłącz kabel zasilający |
|  | WEJŚCIE ALARMOWE | Podłącz sygnał alarmowy do portu alarmowego |

E. Szybka konfiguracja

E-1.	Nagrywanie

Wciśnij przycisk REC   znajdujący się w podręcznym pasku narzędzi, aby włączyć natychmiastowy zapis. Co więcej wciśnij przycisk  w menu głównym, aby przeprowadzić konfigurację nagrywania.

E-2.	Odtwarzanie

Wciśnij przycisk  znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi, pod podglądem “na żywo”, aby odtworzyć zarejestrowany obraz.

TRYB PLAY SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanych nagrań

1.  PLAY TIME SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanego nagrania według czasu : Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy pozwoli ustawić zakres czasu wyszukiwania.

2.  EVENT SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanego nagrania według zdarzenia : Podwójne kliknięcie spowoduje, że będziemy mieć wgląd na zdarzenia. Możesz również użyć dodatkowych opcji: TYPE i CHANNEL pozwalające wyszukać zdarzenie w zaawansowany sposób.

E-3. BACKUP – Kopia Zapasowa

Najpierw, podłącz urządzenie magazynujące USB, do gniazda USB znajdującego się w rejestratorze . Jeżeli używasz urządzenia magazynującego USB, do utworzenia kopii zapasowej, wybierz zakres kopi zapasowej i wciśnij  aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

Uwaga: 1. Upewnij się, że wybranym zakresie kopii zapasowej jest zarejestrowane nagranie.

2. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z załączoną instrukcją obsługi, bardzo uważnie.

F.	Szybka instalacja dysku twardego

* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kompatybilności dysków twardych, proszę odnosić się do załączonej instrukcji obsługi .

| 1 | Odkręć trzy śrubki znajdujące się na tylnim panelu oraz 2 śrubki znajdujące się na bocznych panelach(lewy i prawy). |
| --- | --- |
| 2 | Umieść dysk w specjalnym uchwycie i odpowiednio przykręć twardy dysk, czterema śrubkami(2 z lewej i 2 z prawej) |
| 3 | Podłącz zasilanie i kabel odpowiadający za przesyłanie danych. |
| 4 | Dopasuj wcześniej odkręcony panel, i przykręć śrubki. 3 z tyłu i po jednej z lewej i z prawej strony panelu, |

F. Komunikaty bezpieczeństwa!

# Text boxes

4 – kanałowy rejestrator NVR . Szybka instrukcja obsługi!

1

2

3

4

1

2

3

4