A. WŁAŚCIWOŚCI

| VIDEO |
| --- |
| MODE/TYP | 9 - KANAŁOWY | 16 - KANAŁOWY |
| WYŚWIETLANE KANAŁY | Max. 9 KANAŁÓW | Max. 16 KANAŁÓW |
| ROZDZIELCZOŚĆ IP KAMERY | Aż do 1600 x 1200 (2 M-pixel) |
| LICZBA WYŚWIETLANYCH KL/S | Aż do 30 FPS @ NTSC na kanał |
| PODZIELENIE | 1, 4, 9 | 1, 4, 9, 16 |
| WYJŚCIE WIDEO (VGA) | Tak |
| WYJŚCIE WIDEO (HDMI) | Tak |
| AUDIO |
| WYJŚCIE AUDIO | Phone Jack (mały jack) × 1 |
| AUDIO BACKUP – AUDIO KOPIA ZAPASOWA | Tak |
| AUDIO STREAMING | Tak |
| NAGRYWANIE |
| TYPY KOMPRESJI WIDEO | H.264 & JPEG |
| JAKOŚĆ NAGRYWANIA | Up to 30 FPS @ NTSC na kanał |
| TRYB NAGRYWANIA | Ręczny, według kalendarza, alarmowy |
| ODTWARZANIE & WYSZUKIWANIE |
| SZYBKOŚĆ PRZEWIJANIA | Szybkość przewijania do przodu X2 X8 X16 X32 X64 Szybkość przewijania do tyłu X8 Picture by Picture Playback Pause |
| WYSZUKIWANIE WEDŁUG OSI CZASU | Tak |
| WYSZUKIWANIE WEDŁUG ZDARZEŃ | Tak |
| OSD & KONTROLA INTERFEJSU |
| Menu | Time / Date / Setup Menu |
| GRAPHIC USER INTERFACE (GUI) – INTERFEJS GRAFICZNY | Tak |
| MYSZ | Tak |
| PRZEGLĄDARKA IE | Tak |
| ODTWARZACZ | Tak |
| MAGAZYNOWANIE DANYCH / DYSKI TWARDE |
| WEWNĘTRZNE DYSKI TWARDE | SATA HDD x 4 |
| WEJŚCIE ZEWNĘTRZNE MAGAZYNUJĄCE - USB | Tak |
| WEWNĘTRZNA NAGRYWARKA DVD | Nie |
| SIEĆ |
| ETHERNET | TAK (1G) |
| KONTROLA PRZEZ IE | TAK |
| DDNS | TAK |
| NTP | TAK |
| E-MAIL & FTP | TAK |
| NETWORK IP | Statyczny/ Dynamiczny/ PPPoE |
| TRYB MULTI KLIENT | Tak ( 4 klienci w tym samym czasie) |
| ALARM |
| WEJŚCIE ALARMOWE | 16 wejścia |
| WYJSCIE ALARMOWE | 2 wyjścia (NO/ NC) |
| CZUJNIK RUCHU | TAK |
| OBSZAR DETEKCJI RUCHU | TAK |
| CZUŁÓŚĆ DETEKCJI | TAK |
| DETEKCJA UTRATY WIDEO | TAK |
| NAGRYWANIE ALARMOWE | TAK |
| NAGRYWANIE PRZED ALARMOWE | TAK |
| SYGANAŁ ALARMOWE | TAK |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |
| TRYB CZASU LETNIEGO | TAK |
| OBSZARY PRYWANTNOŚCI (PRIVACY MASK) | TAK |
| KONTROLER PTZ | TAK |
| RS-232 | TAK |
| RS-485 | TAK |
| ZOOM OPTYCZNY | TAK |
| ZABEZPIECZENIE HASŁEM | Dwa hasła, jeden do systemu, drugi do dysku twardego |
| BLOKADA KLAWISZY | TAK |
| ZMIANA JĘZYKÓW | TAK |
| AKTUALIZACJA I KOPIA ZAPASOWA | Urządzenie magazynujące pod USB oraz aktualizacja on - line |

* Właściwości mogą ulec zmianie!

B. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| NO. | Przedmiot | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator NVR | X1 |
| 2 | Kabel zasilający | X1 |
| 4 | Napęd CD | X1 |
| 5 | Pakiet śrubek | X2 |
| 6 | Szybka instrukcja | X1 |
| 7 | Mysz | X1 |
| 8 | PILOT | X1 |

C. PRZEGLĄD URZĄDZENIA

## PRZEDNI PANEL

DVR OPERATION

| NO. | OZNACZENIE | PRZEZNACZENIE | PTZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Dioda IR (czujnik ) pozwalający na sterowanie pilotem . |  |
| 2 | LED | Wskaźnik diodowy |  |
| 3 |  | Gniazdo USB |  |
| 4 | MIC IN | Wejście na mikrofon (Mały Jack) |  |

## TYLNI PANEL

| NO. | LABEL | OPERATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | POWER/ZASILANIE | AC100V~AC240V / 47-63Hz input. |
| 2 | POWER/ZASILANIE | Power switcher: DC 12V/ 5A input (Reserved) |
| 3 | MONITOR WYJŚCIE | HDMI |
| 4 | VGA D-SUB WYJŚCIE | Gniazdo do podłączenia monitorów typu CRT/LCD 。 |
| 5 | e-SATA | Reserved |
| 6 | WEJŚCIE ALARMOWE | 16-pinowy alarm / 1 pin alarm。 |
| 7 | RELAY /RS-232 /RS-485 | 2-piny wejściowe/ 2-piny RS-485/ 2-piny RS-232。 |
| 8 | WYJŚCIE AUDIO | Mały Jack (Phone Jack) x 1。 |
| 9 | ETHERNET | RJ-45 gniazdo。 |

D. Jak podłączyć?

| NO. | LABEL | OPERATION |
| --- | --- | --- |
|  | KABEL ZASILANIA | Podłącz kabel zasilający |
|  | MONITOR LCD | Podłącz monitor LCD do gniazda VGA |
|  | ETHERNET ROUTER | Podłącz router do portu sieciowego |
|  | WEJŚCIE ALARMOWE | Podłącz sygnał alarmowy do portu alarmowego |
|  | GŁOŚNIK | Podłącz głośniki do gniazda audio (małego Jacka). |

E. Szybka konfiguracja

E-1.	Nagrywanie

Wciśnij przycisk REC   znajdujący się w podręcznym pasku narzędzi, aby włączyć natychmiastowy zapis. Co więcej wciśnij przycisk  w menu głównym, aby przeprowadzić konfigurację nagrywania.

E-2.	Odtwarzanie

Wciśnij przycisk  znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi, pod podglądem “na żywo”, aby odtworzyć zarejestrowany obraz.

TRYB PLAY SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanych nagrań

1.  PLAY TIME SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanego nagrania według czasu : Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy pozwoli ustawić zakres czasu wyszukiwania.

2.  EVENT SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanego nagrania według zdarzenia : Podwójne kliknięcie spowoduje, że będziemy mieć wgląd na zdarzenia. Możesz również użyć dodatkowych opcji: TYPE i CHANNEL pozwalające wyszukać zdarzenie w zaawansowany sposób.

E-3. BACKUP – Kopia Zapasowa

Najpierw, podłącz urządzenie magazynujące USB, do gniazda USB znajdującego się w rejestratorze używając myszki wybierz zakres tworzenia kopii i wciśnij  aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

Uwaga:

1. Upewnij się, że wybranym zakresie kopii zapasowej jest  zarejestrowane nagranie.

2. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z załączoną instrukcją    obsługi, bardzo uważnie.

Szybka instalacja dysku twardego

* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kompatybilności dysków twardych, proszę odnosić się do załączonej instrukcji obsługi .

| 1 | Odkręć 4 śrubki znajdujące się na tylnim panelu, oraz 3 śrubki z lewej strony i 3 śrubki z prawej strony |
| --- | --- |
| 2 | Wykręć śrubki, które mocują uchwyt na dyski . Odkręcony uchwyt wyciągnij bezpiecznie z urządzenia. | 3 | Wsuń dysk/dyski w odpowiednie miejsce i dopasuj, żeby można było utwierdzić je dwoma śrubkami. |
| 4 | Podłącz kabel SATA oraz złącze zasilające. |
|  |  | Pierwszy dysk twardy: Może być podpięty do obojętnie którego gniazda SATA. Pozostałe należy podpiąć szeregowo po strony lewej. |
| 5 | Przymocuj uchwyt z powrotem do wnętrza rejestratora. |
| 6 | Po wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności należy przykręcić wcześniej zdjętą górną pokrywę! |

G. Komunikaty bezpieczeństwa !

# Text boxes

9/16 KANAŁOWY REJESTRATOR

NETWORK VIDEO RECORDER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4.

1.

3.

2.