MODEL: AHDMX-218XIR

Kamera PTZ – AHD 2.0 – 2 mpix

- Klasa szczelności: IP66

- PAN 360°,TILT:90°,

- Szybkość: PAN 0.05°-40°/s

- Szybkość: TILT 0.05°- 30°/s

- Auto Flip (Pan 180°,Tilt:90°),

- 255 Presety,4 Trasy, 1 Tury

- RS-485,Multi-Protocol:PELCO-D/P

- Ochrona przeciwprzepięciowa 6000V

- Max. IR:120M

WYMIARY						ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kamera PTZ  AHDMX-218XIR

- Zasilacz

- Uchwyt mocujący – do ściany

- Śrubki uchwytu – 3 szt.

- Instrukcja obsługi

| Przetwornik | 1/2.8” Sony Exmor CMOS IMX322 |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | 1920×1080px (2 mpix) |
| Czułość | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0Lux z IR |
| S/N Ratio | ≥48dB |
| Szybkość migawki | Auto/ 1/50-1/10,000s |
| Obiektyw | 18X Zoom, 5.35 ~ 96.3mm |
| Kompensacja światła | Wewnętrzne(ON/OFF) |
| AGC | AUTO |
| Zakres rotacji poziomej | 360° Rotacja |
| Zakres rotacji pionowej | 0-90° |
| Szybkość rotacji | Pozioma 0.05-40°/s, Pionowa 0.05-30°/s |
| Funkcje automatyki | 255 punktów preset, 4 patrole, 1 pattern |
| Pamięć ustawień po utracie zasilania | Dostępne |
| Protokoły Pan Tilt | PELCO-P,PELCO-D |
| Dystans diod IR | 8 diod IR III generacji - dystans do 90 [m] |
| Interfejs szeregowy | RS485 |
| Zasilanie | 12V DC/3A |
| Pobór mocy | ≤35W |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | +/-6000V |
| Temperatura pracy | Zewnątrz (0~+40℃ ), Wewnątrz (-40~+~60℃ ) |
| Opakowanie | 310*310*480mm/1szt - 660*325*455mm/2szt |
| Wilgotność | ≤95% |
| Ciężar | 6.8KG |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WWW.MERX.COM.PL