Specyfikacja techniczna

| Cechy | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Model | 4K-2008IRKW |
| Przetwornik | 1/2.7" Sony IMX307 StarLight |
| WDR | 90dB |
| Czułość w nocy | 0.001 lx |
| Rozdzielczość | 2MP – 1920x1080 |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Liczba klatek | Strumień główny |
|  | 25 kl/sek. | 2MP (1080P) – 1920×﻿1080, 1.3MP (960P) – 280×﻿960, 1.0MP (720P) – 1280×﻿720 |
|  | Strumień pomocniczy |  |
|  | 30 kl/sek. | D1 – 704x480, VGA – 640x480, QVGA – 320x240 |
|  | Strumień mobilny |
|  | 10 kl/sek. | QVGA – 320x240 |
| Obiektyw | f=2.8[mm] |
| Hermetyczność | IP66 dla zastosowań wew. oraz zew. |
| ONVIF | Wersja 2.6 (Pełna obsługa ONVIF) |
| Port LAN | RJ-45 – 100Mbps |
| Dzień/Noc | Wbudowany mechaniczny filtr IR |
| Ilość diod IR | 18 diod SMD IR LED – widoczność do 20m |
| Zasilanie | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)﻿ |
| IVA: Inteligentna analiza | Detekcja ruchu, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Stationary Object Detection |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows XP/VISTA/7/8/10, Mac OS X |
| CMS | Przeglądarka IE/FireFox, CMS dla Mac OS X i PC Windows |
| CGI & API | Do pobrania z http://serwer.merx.pl |