Zdjęcia

Specyfikacja techniczna

| Cechy | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Model | 4K-4028IRK | 4K-4028IRKW |
| Przetwornik | 1/3" OmniVision OV4689 |
| WDR | 90dB |
| Czułość w nocy | 0.08lux |
| Rozdzielczość | 4MP – 2592*1520 |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Liczba klatek | Strumień główny |
|  | 20 kl/sek. | 4MP – 2592x1520, 3MP – 2048*1536, 2MP (1080P) – 1920*1080, 1.3MP (960P) – 1280*960, 1.0MP (720P) – 1280*720 |
|  | 30 kl/sek. |  |
|  | Strumień pomocniczy |
|  | 30 kl/sek. | D1 – 704x480, VGA – 640x480, QVGA – 320x240 |
|  | Strumień mobilny |
|  | 10 kl/sek. | QVGA – 320x240 |
| Obiektyw | 2.8-12mm |
| Hermetyczność | IP66 dla zastosowań wew. oraz zew. | IP64 dla zastosowań wew. |
| ONVIF | Wersja 2.6 (Pełna obsługa ONVIF) |
| Port LAN | RJ-45 – 1000Mbps (1Gbit) |
| Dzień/Noc | Wbudowany mechaniczny filtr IR |
| Ilość diod IR | 28 diody – widoczność do 20m. | 28 diody – widoczność do 20m. |
| Zasilanie | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)﻿ |
| IVA: Inteligentna analiza | Detekcja ruchu, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Stationary Object Detection |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows XP/VISTA/7/8/10, Mac OS X |
| CMS | Przeglądarka IE/FireFox, CMS dla Mac OS X i PC Windows |
| CGI & API | Do pobrania z http://pliki.merx.pl |