Specyfikacja techniczna

| Model | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Cechy | 4K-5130IRKW (MZ) AI |
| Przetwornik | 1/2.8" Sony Starvis IMX335, |
| WDR | 150dB |
| Czułość w nocy | Color 0.002lux @ F1.4(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON |
| Rozdzielczość | 5MP – 2592×﻿1944 |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Liczba klatek | Strumień główny |
|  | 25 kl/sek. | 5MP – 2592×﻿1944﻿ |
|  | 25 kl/sek. | 4MP – 2592x1520, |
|  | 25 kl/sek. | 3Mpix - 2048×﻿1536, 2MP (1080P) – 1920×﻿1080, 1.3MP (960P) – 280×﻿960, 1.0MP (720P) – 1280×﻿720 |
|  | Strumień pomocniczy |
|  | 25 kl/sek. | D1 – 704x480, VGA – 640x480, QVGA – 320x240 |
|  | Strumień mobilny |
|  | 10 kl/sek. | QVGA – 320x240 |
| Obiektyw | f=2.8-12[mm] z Moto-zoom i funkcją AutoFocus |
| Hermetyczność | IP67 dla zastosowań zew. IK-10, temp pracy -30 do +60 stopni |
| ONVIF | Wersja 2.6 (Pełna obsługa ONVIF profile S) |
| Port LAN | RJ-45 – 1000Mbps (1Gbit) |
| Dzień/Noc | Wbudowany mechaniczny filtr IR |
| Ilość diod IR | 4 diody SMD IR LED – widoczność do 60m |
| Zasilanie | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)﻿ |
| Wej./wyj. alarmowe | 1 wej. / 1 wyj. |
| Dodatkowe wyj. wideo | 1x kompozytowe 1.0 V p-p, BNC 75Ω |
| IVA: Inteligentna analiza | Detekcja ruchu, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Stationary Object Detection Detekcja HUMANOIDA (każdy byt, którego kształt ciała przypomina ludzkie)﻿ Detekcja tablic rejestracyjnych (LPR) |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows 8/10, 11 Mac OS X |
| CMS | Przeglądarka IE/FireFox, CMS dla Mac OS X i PC Windows |
| CGI & API | Do pobrania z http://serwer.merx.pl |