Zdjęcia

Specyfikacja techniczna

| Cechy | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Przepustowość nagrywania / odtwarzania | do 640Mbps / do 640Mbps |
| Rozdzielczość zapisu | 8MP （4K) – 3840*2160 / 30fps, 5MP – 2592*1944 / 30fps, 3MP – 2048*1536 / 30fps, 2MP (1080P) – 1920*1080 / 30fps, 1.3MP (960P) – 1280*1024 / 30fps, 1.0MP (720P) – 1280*720 / 30fps |
| Podział wyświetlania | 1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32/36 |
| Podział ekranu podczas odtwarzania | Dla rozdzielczości 4K: | 9 kanały na żywo |
|  | Dla rozdzielczości 4MP: | 16 kanałów na żywo |
|  | Dla rozdzielczości 3MP: | 16 kanałów na żywo |
|  | Dla rozdzielczości 2MP: | 32 kanałów na żywo |
| Wyjście wideo | 4x HDMI (w rozdzielczości do 4K – 3840*2160) |
| Rozdzielczość wyświetlania | 1024*768,1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 1680*1050, 1600*1200, 1900*1200, 2560*1440, 3840*2160 |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | 16 wej. / 4 wyj. |
| Port LAN | LAN: RJ-45 – 10/100/1000Mbps (1Gbit) WAN: RF-45 – 10/100/1000Mbps |
| Obsługa Smartphone | iOS (iPhone, iPad), Android, |
| Ilość twarzy w bazie danych | 10 000 |
| Obsługa IVA | 64ch (o ile kamera IP wspiera IVA) |
| IVA: Inteligentna analiza obrazu | Detekcja ruchu, Detekcja intruza Przekroczenie linii Detekcja obiektów stacjonarnych Detekcja HUMANOIDA (każdy byt, którego kształt ciała przypomina ludzkie) Detekcja tablic rejestracyjnych (LPR) |
| AI – maksymalna liczba rekordów | 200 000 twarzy / tablic rejestracyjnych |
| Ilość obsługiwanych dysków HDD | 8x SATA HDD (pojemność do 8x 20TB) + E-STATA |
| RS-485 | Tak |
| e-Sata | Tak |
| Wej. liniowe | Tak |
| USB | 1x 3.0 USB | Dla archiwizacji oraz aktualizacji oprogramowania |
|  | 2x 2.0 USB | Obsługa myszki USB |
| ONVIF | 2.6 Profil S |
| Zasilanie sieciowe | AC 100~240V |
| Wymiary | 440*460*89mm |
| Montaż | Szafa RACK (uchwyty w zestawie) lub desktop |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows VISTA/7/8/10/11, Mac OS X |
| CMS | Przeglądarka IE/FireFox, VMS dla Mac OS X i PC Windows |

SDK
Do pobrania z http://serwer.merx.pl