Spis treści

Wstęp	2

Funkcje	3

# Opcjonalne akcesoria	2

Instrukcja	4

Podstawowe czynności	5

Obsługa	8

Tryb samo-programowania	13

Tabele	16

Specyfikacja 	17

Problemy i rozwiązania	17

### ROZPAKUJ I SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ

##### Zawartość zestawu

Ilość

Radio                                  	1

Antena                               	1

Bateria                               	1

Szybka ładowarka                       	1

Zaczep do paska                        	1

Instrukcja	1

##### Opcjonalne akcesoria

Słuchawka

Mikrofon

Kabel przyłączeniowy

Oprogramowanie

### Wstęp

Radio, które zakupiłeś jest urządzeniem elektronicznym i powinno być obsługiwane z odpowiednią dla elektronicznego urządzenia ostrożnością. Zapoznanie się z zawartymi poniżej uwagami pozwoli Ci na uniknięcie problemów związanych z utratą gwarancji oraz sprawi, że radio będzie działało równie dobrze teraz jak i za parę lat:

- Nie próbuj otwierać obudowy urządzenia.

- Jeżeli używasz zasilacza z wyborem napięcia, pamiętaj, aby ustawiać go pomiędzy 6V a 8V DC, aby uniknąć uszkodzenia.

- Nie trzymaj radia w nasłonecznionym miejscu lub w innym gorącym miejscu.

Wysoka temperatura może skrócić żywotność elektronicznych komponentów lub nawet stopić plastikowe elementy obudowy.

- Nie przechowuj radia w zapylonych, brudnych pomieszczeniach

- Pilnuj, aby radio nie było nigdy mokre. Nawet deszcz może uszkodzić urządzenie.

- Jeżeli tylko stwierdzisz, że radio wydziela jakiś zapach lub dym, natychmiast odetnij zasilanie, odepnij ładowarkę lub zdejmij baterię, następnie skontaktuj się z serwisem firmy MERX.

- Nigdy nie używaj radia bez anteny.

Funkcje

Moc nadawania VHF5W/UHF4W

128 grup kanałów pamięci

Odstępy kanałowe 0,5KHz, 0,625KHz, 10KHz, 12,5KHz, 25KHz

Automatyczna Identyfikacja Numerów (ANI) kod

Wbudowany VOX.

Skanowanie wszystkich kanałów i kanałów priorytetowych

Skrambler - opcjonalnie

3 kolory podświetlania LCD (do wyboru)

Sygnał alarmowy

Programowanie przez PC ((oprogramowanie) opcjonalnie)

50 CTCSS i 104 DCS Normalny/Odwrócony do wyboru

Time-out Timer (TOT) – wyłączanie nadawania po pewnym czasie

Busy channel lockout – Funkcja ta umożliwia zablokowanie nadawania

w momencie wykrycia rozmowy na tym samym kanale.

2 tony / 5 tonów – kodowanie

- Pokrętło(1) zmiany kanałów / funkcji w menu

- Antena

- Pokrętło(2)ON/OFF / głośność

- Kontrolka nadawania / odbioru

- Głośnik

- Mikrofon

- Ekran LCD

- Klawisz funkcyjny [Menu]

- Klawisz Clear [VFO/MR]

- Enter

- Klawisze numeryczne

- Blokada klawiszy

- Klawisz odwrotnej czest.

- Klawisz PTT (nadawania)

- Klawisz Moni

- Klawisz przywołania - Call

- Blokada baterii (zatrzask)

- Gniazdo mikrofono-głośnika

19. 	Bateria (Li-ion)

#### Instrukcja

| ON/OFF/głośność | Włączanie i wyłączanie radia, regulacja głośności |
| --- | --- |
| Kontrolka nadawania | Po naciśnięciu PTT kontrolka będzie się świecić na czerwono |
| Wskaźnik zajętości | Wskaźnik zajętości, pojawia się, gdy squelch jest otwarty lub, gdy przycisk [moni] jest przyciśnięty. |
| PTT | Przytrzymaj, aby nadawać. Zwolnij, aby odbierać. |
| MON (monitor) Key | Używaj tego klawisza, aby sprawdzać czy kanał nie jest zajęty. Wskaźnik zajętości będzie wyświetlony na LCD, podczas gdy klawisz [Moni] będzie przyciśnięty. |
| Klawisz przywołania (call) | Dzwonek przywoławczy |
| VFO/MR | Klawisz powrotu lub inny |

Złącza

| Złącze SMA | Do podłączenia anteny |
| --- | --- |
| Złącze mikrofono-głośnika | Zdejmij gumową osłonę, aby podłączyć mikrofono-głośnik lub kabel do programowania. W przeciwnym razie, załóż osłonę z powrotem, bo chroni ona złącze przed wodą. |

### Ekran LCD

Podczas włączania radia możesz zobaczyć wszystkie ikony wyświetlacza.

Poniżej objaśnienie wszystkich ikon:

### Podstawowe czynności

Podłączanie anteny

Podłącz bazową lub przenośną antenę do gniazda SMA a następnie przekręć w prawo aby zamocować. Aby odłączyć antenę odkręć ją w lewo a następnie wyciągnij z gniazda SMA.

Włączanie i wyłączanie radia

Aby włączyć radio przekręć pokrętło ON/OFF/VOL w prawo aż usłyszysz dźwięk – “biip”. Wszystkie Ikony pojawią się na wyświetlaczu LCD na moment. (Ponieważ radio posiada automatyczny squelch nie będzie słychać żadnych sygnałów z eteru aż do momentu odebrania sygnału użytecznego) Możesz również ustawić żądaną głośność przez obrócenie tego pokrętła odpowiednio w prawo (+) lub lewo (-). Aby wyłączyć radio przekręć pokrętło(1) ON/OFF/VOL w lewo aż pokrętło znajdzie się w zatrzasku. Wyświetlacz powinien zgasnąć.

Ustawienienie głośności

Ponieważ radio posiada automatyczny squelch nie będzie słychać żadnych sygnałów z eteru aż do momentu odebrania sygnału użytecznego. Możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz [MONI], a następnie dostosować poziom głośności do indywidualnej potrzeby.

Monitoring

Po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza [MONI] możliwy jest nasłuch danego kanału który normalnie nie jest możliwy z powodu automatycznego squelcha.

Nadawanie

Najpierw sprawdź klawiszem [MONI] czy kanał nie jest zajęty, Następnie przytrzymaj klawisz [PTT], aby rozpocząć nadawanie, czerwona kontrolka nadawania będzie się świecić. Jeżeli trzymasz radio zbyt blisko lub mówisz zbyt głośno możesz zostać nie zrozumiany przez rozmówcę. Pamiętaj, głośniejsze mówienie nie wpływa na zwiększenie mocy nadawania. Zwolnij [PTT], aby odebrać odpowiedź od swego rozmówcy.

##### Alarm

Przytrzymaj klawisz [MONI] a następnie naciśnij klawisz [CALL] aby włączyć alarm dźwiękowy.

##### Sygnał przywoławczy

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy klawisz [CALL], radio wyśle sygnał przywoławczy.

##### Blokada

W trybie kanału lub częstotliwości naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy klawisz [LOCK], klawiatura zostanie zablokowana. Powtórz czynność aby odblokować.

Ustawienie funkcji (Reverse Frequency) odwrotnej częstotliwości

W trybie kanału lub częstotliwości, przytrzymaj klawisz [#T-R] aż ikonka “R” pojawi się na wyświetlaczu LCD. Częstotliwości nadawania i odbioru zostaną zamienione miejscami. Przytrzymaj [#T-R] ponownie, aby przywrócić normalny tryb pracy.

##### Skanowanie

Skanowanie ma zastosowanie, gdy chcesz monitorować przedział częstotliwości w poszukiwaniu użytecznego sygnału.

- Skanowanie całego pasma

W trybie kanału/częstotliwości, naciśnij [MENU] następnie [SCAN], radio będzie skanować począwszy od obecnego kanału poprzez wszystkie kanały. W momencie, gdy sygnał zostanie wykryty radio zawiesi skanowanie na 5 sekund na danym kanale. Skanowanie zostanie automatycznie wznowione w przypadku braku ingerencji użytkownika (nadawanie PTT lub ENTER).

- Skanowanie priorytetowe kanału

-W trybie częstotliwości, naciśnij [MENU] następnie [PRI], radio będzie skanować począwszy od obecnej częstotliwości przez wszystkie zakresy częstotliwościowe w przedziale 1MHz, w momencie, gdy sygnał zostanie wykryty radio zawiesi skanowanie na 5 sekund. Skanowanie zostanie automatycznie wznowione w przypadku braku ingerencji użytkownika (nadawanie PTT lub ENTER).

# Wybór typu skanowania

W trybie częstotliwości, naciśnij MENU, a następnie pokrętłem(1) wybierz napis “SCAN”. Następnie naciśnij [ENTER]. Przekręć pokrętło(1), aby wybrać: TO/CO/SE

TO: Time-operated scan (czasowo ograniczone skanowanie)

Radio pozostanie na zajętym kanale przez określony okres czasu (ustawiony), radio rozpocznie skanowanie innych kanałów po upływie tego czasu nawet, jeśli kanał jest wciąż zajęty.

CO: Carrier-operated scan (skanowanie aktywowane nośną)

Radio pozostanie na danym kanale aż do całkowitego ustania sygnału użytecznego, następnie radio rozpocznie skanowanie innych kanałów.

SE: Search scan (wyszukiwanie)

Radio pozostanie na pierwszym znalezionym, zajętym kanale aż do momentu przekręcenia pokrętła(1).

Kody DTMF

W trybie kanału/częstotliwości, naciśnij PTT a następnie klawisze numeryczne, [MENU] zastępuje A, [ENTER] - B, [VFO/MR] - C a [CALL] - D.

##### Tryb wyboru

Przytrzymaj klawisz [Enter] podczas uruchomiania radia, aby przyłączyć się odpowiednio w tryb częstotliwości lub tryb kanału. W trybie częstotliwości naciśnij klawisz [VFO/MR] aby przełączyć na tryb “CHANNEL+FREQUENCY”(VFO).

Zapis

W trybie częstotliwości, ustaw żądaną częstotliwość i/lub inne ustawienia Danego kanału jak CTCSS, DCS. Naciśnij [MENU] a następnie naciśnij [VFO/MR]. Gdy chcesz zapisać daną częstotliwość jako kanał, ustaw pokrętłem (1) lub klawiszami migający numer kanału i zapisz klawiszem [VFO/MR], aby zapisać kolejny będzie trzeba wyłączyć i włączyć radio ponownie.

## Usunięcie

1.Usuwanie zapisanego kanału

W trybie VFO, wyłącz radio. Przytrzymaj klawisz [VFO/MR] i włącz radio ponownie. Pojawi się na ekranie LCD napis: “DEL?”. Ustaw pokrętłem (1) lub klawiszami numer kanału do usunięcia, naciśnij [ENTER] pojawi się: “YES?” na LCD, potwierdź usunięcie kanału ponownym naciśnięciem klawisza [ENTER]

2. Usunięcie wszystkich ustawień trybu częstotliwości

Przytrzymaj klawisz [MENU] i włącz radio aż zobaczysz napis: “RESET?” na LCD, naciśnij [ENTER] a pojawi się napis: “VFO?” na LCD. Naciśnij [ENTER] aby zatwierdzić usunięcie wszystkich ustawień trybu częstotliwości

3. Usunięcie wszystkich ustawień

Przytrzymaj klawisz [MENU] i włącz radio aż ujrzysz napis: “RESET?” na LCD, naciśnij [Enter], przekręć pokrętło, “VFO?”->“FULL?”, naciśnij [ENTER] aby skasować wszystko

# Obsługa

Wybór poziomu czułości VOX’a

W trybie kanału/częstotliwości, naciśnij [Menu] wybierz [VOX] naciśnij [Enter], wybierz poziom czułości (0-9) klawiszami numerycznymi lub pokrętłem (1) – a następnie naciśnij [Enter]. Naciśnij [VFO/MR] aby wyjść. Wyłączony VOX (“VOX OFF”) to domyślne ustawienie fabryczne.

Ustawienie mocy nadawania

W trybie kanału/częstotliwości, naciśnij [Menu] wybierz [POWER] naciśnij [Enter] wybierz pokrętłem (1) “POW L” – co oznacza małą moc. Ponowne przekręcenie oznacza dużą moc - “POW H“. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj klawiszem [VFO/MR]. Poziom mocy nadawania może być zaprogramowany za pomocą oprogramowania.

Ustawienie Squelch’a

W trybie kanału/częstotliwości, naciśnij [MENU] wybierz [SQL] naciśnij [Enter], wybierz poziom Squelch’a (0-9) klawiszami numerycznymi lub pokrętłem (1) – a następnie naciśnij [Enter]. Naciśnij [VFO/MR], aby wyjść. „Squelch 3” to domyślne ustawienie fabryczne.

Skrambler (opcjonalnie)

Naciśnij [MENU] wybierz [SCR] naciśnij [Enter], wybierz „ON”, aby włączyć funkcję skrambler lub „OFF”, aby ją wyłączyć. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj klawiszem [VFO/MR].

Podświetlanie ekranu

Naciśnij [MENU] wybierz [LED] naciśnij [Enter], wybierz pokrętłem (1): „ON” „OFF” lub „AUTO”. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj klawiszem [VFO/MR].

Ustawienie koloru podświetlenia

Naciśnij [MENU] wybierz [LIGHT] naciśnij [Enter], wybierz pokrętłem (1) „LIGHT 1”; „LIGHT 2”; „LIGHT 3”. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj [VFO/MR].

Dźwięk klawiszy

Naciśnij [MENU] wybierz [BEEP] naciśnij [Enter], wybierz pokrętłem (1): „ON” lub „OFF”. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj klawiszem [VFO/MR].

Automatyczna Identyfikacja Numeru (ANI)

Aby włączyć automatyczne wyświetlanie numeru rozmówcy po naciśnięciu przez niego PTT, naciśnij [MENU] wybierz [ANI] naciśnij [Enter], wybierz pokrętłem (1): „ON” lub „OFF”. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj [VFO/MR].

Włączenie funkcji Semiduplex - Różnica pomiędzy częstotliwością TX a RX

W trybie częstotliwości naciśnij [MENU]+[LOCK] a następnie [Enter], obróć pokrętło, aby wybrać S-D 0 (taka sama - simplex), S-D + (plus), S-D - (minus)

Ustawienie różnicy pomiędzy częstotliwością TX a RX

Ta funkcja łączy się bezpośrednio z wyżej opisaną Naciśnij [MENU] wybierz “DIFFR ?” naciśnij [Enter], wybierz pokrętłem interesującą cię częstotliwość. Zakres od 00.000 do 70.995MHz. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj klawiszem [VFO/MR].

Odstęp między kanałowy (krok)

Naciśnij [MENU] wybierz “STEP ?” naciśnij [Enter], wybierz pokrętłem: 5k, 6.25k, 10k, 12.5k, 25k; Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj [VFO/MR].

Kody CTCSS i DCS

W trybie częstotliwości, naciśnij [MENU] a następnie [#T-R], wybierz CTCSS lub DCS klawiszem [* Lock] i naciśnij [ENTER]. Pokrętłem (1) wybierz pożądany kod.

##### Menu Głosowe (opcjonalnie)

Naciśnij [MENU] wybierz “VOICE?”, naciśnij [Enter], i wybierz jedną z opcji. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj klawiszem [VFO/MR]. Więcej opcji w oprogramowaniu PC.

Obsługa Menu

- Naciśnij klawisz [MENU].

- Wybierz pokrętłem (1) pozycję w menu.

- Naciśnij [ENTER], aby wejść w tryb ustawień, pokrętłem (1) ustaw ewentualne zmiany a następnie zatwierdź je klawiszem [Enter].

- Naciśnij podwójnie klawisz [VFO/MR], aby wyjść z menu.

Uwaga : Pozycje od 16- 21 są dostępne w MENU, jedynie w trybie częstotliwości.

Pozycja 15 trybu kanałowego :

# Tryb Samo-programowania

Można zaprogramować radio w wygodnym trybie samo-programowania.

##### Samo-programowanie

- Aby włączyć tryb samo-programowania przytrzymaj klawisze [MONI] + [MENU] i włącz radio aż pojawi się napis: [SELF] na ekranie LCD.

- Naciśnij klawisz [Enter], aby rozpocząć.

- Naciśnij [ENTER], aby zapisać ustawienia i przejść do następnej pozycji procesu samo-programowania.

# Uwaga:

(1) Ustawienie odbierania/wysyłania kodów

Naciśnij klawisz [* Lock], aby wybrać: OFF/CTCSS/DCS

(2) Naciśnij [ #T-R] aby wybrać DCS - Normal/Inverted – normalny lub odwrócony

###### Schemat Samo-progamowania

##### Specyfikacja techniczna

| GŁÓWNE PARAMETRY |  |
| --- | --- |
| Zakres częstotliwości | 136―174MHz，350—390MHz，400—470MHz |
| Temperatura pracy | －20℃ ~ ＋50℃ |
| Napięcie pracy | DC 7.2V |
| Tryb pracy | Simplex, Semi-duplex |
| Wymiary | 100mm×55mm×32mm (Nie licząc anteny) |
| Waga | 220g (włączając baterię) |
| Impedancja anteny | 50Ω |

| NADAJNIK |
| --- |
| Stabilność częstotliwościowa | ±2.5PPM |
| Moc nadawania | ≦5W |
| Maksymalna dewiacja częstotliwości | ≦5KHz |
| Zniekształcenie audio | ≦3% |
| Charakterystyka modulacji | +3dB~-3dB |
| Moc sąsiedniego kanału | ≥65dB |
| Niepożądane emisje | ≤7.5μW |
| Szerokość pasma | ≤16KHz |

| ODBIORNIK |
| --- |
| Czułość odbiornika | ＜0.2μV |
| Zniekształcenie audio | ≦3% |
| Echo | +2dB—-10dB |
| Selektywność sąsiedniego kanału | ≥60dB |
| Intermodulacyjne odbcia | ≥60dB |

##### PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

| PROBLEM | ROZWIĄZANIE |
| --- | --- |
| Brak zasilania Radio nie uruchamia się | Bateria może być rozładowana. Naładuj i spróbuj ponownie. Bateria może być źle założona. Zdejmij baterię i załóż ją ponownie (poprawnie). |
| Bateria rozładowuje się szybko | Bateria się zestarzała Wymień ją na nową. |
| Nie mogę się porozumieć z innymi członkami grupy | Upewnij się, że używasz tego samego kodu CTCSS/DCS i częstotliwości jak reszta grupy. Może jesteś zbyt oddalony od swoich rozmówców. |
| Inne osoby (z poza grupy) są obecne na kanale | Zmień kod CTCSS/DCS. Upewnij się, że pozostali członkowie grupy też go zmienili na taki sam. |

# Text boxes

##### Funkcja SAVE – oszczędzanie energii ???

skanowaniem